## Slide 1: TECHNIQUES D’ANALYSES BIOLOGIQUES
3eme Année LMD Toxicologie

## Slide 2: Filtration
C’est la séparation des particules en suspension dans un fluide
Elle est réalisé grâce a une différence de pression a travers un filtre convenable

## Slide 3: Principe
La filtration est un tamisage c.à.d. une séparation d’après le diamètre des particules solides.

## Slide 4: Matériels de filtration
Inerte chimiquement et physiquement vis-à-vis du liquide à filtrer ;
Insoluble et ne subit aucun changement d’état physique
Notes: ils doivent être :
4

## Slide 5: Matériels de filtration
Les entonnoirs
Filtres
de surface
Les Filtres
Filtres
En profendeur
Les entonnoirs
ordinaires
Les entonnoirs
spéciaux

## Slide 6: Les Filtres en profondeur (épaisseur ou épais) Constitués de:
substances fibreuses | substances agglomérées (assemblées)
papier, amiante, cellulose, coton, fibre de verre | verre fritté, sable, charbon
Notes: le verre fritté obtenu par compression de microbilles de verre
6

## Slide 7: Filtres de surface (membrane).
Les plus utilisées sont les membranes Millipores.
Ce sont des feuilles très minces constituées de polymère de cellulose comportant un très grand nombre de pores.
Notes: Définition > Polymère
Molécule de masse moléculaire élevée constituée de monomères unis les uns aux autres par des liaisons covalentes, tels l'amidon et les protéines.
7

## Slide 8
Les dimensions de ces pores varient selon les filtres de (0.025-8 µm)

## Slide 9: Les entonnoirs
Les entonnoirs sont des instruments de forme coniques destinés à recevoir un matériel filtrant. On distingue deux types :
Notes: 9

## Slide 10: Les entonnoirs ordinaires
en verre, porcelaine ou en polycarbonate
Notes: 10

## Slide 11: Les entonnoirs spéciaux
peuvent être en verre ou en porcelaine
avec une plaque de fond percée de trous, sur laquelle on dépose une rondelle de papier filtre
Notes: 11

## Slide 12
Entonnoir en verre
Entonnoir en porcelaine
Notes: 12

## Slide 13: Les entonnoirs spéciaux
les entonnoirs de HIRSCH
les entonnoirs de BUCHNER
Pour filtrer de petites quantités de solide.
Pour filtrer des quantités assez importantes de solide
Notes: 13

## Slide 14: Les méthodes de filtration
1. filtration Par gravité
2. filtration sous vide
3. filtration sous pression

## Slide 15: La filtration par gravité
La différence de pression est créée par la hauteur
On utilise dans cette méthode :
un filtre
un entonnoir pour recevoir le filtre
un erlenmeyer pour récupérer
le filtrat

## Slide 16
les inconvénients de cette méthode:
Filtration assez lente
Séparation incomplète: le solide retient une quantité non négligeable de liquide.
La filtration par gravité
Notes: 16

## Slide 17: La filtration sous vide
Une dépression est créée en aval du matériel filtrant
Cette dépression permet d’accélérer la filtration

## Slide 18: La filtration sous pression
. On augmente la vitesse de filtration en exerçant une pression sur le liquide à filtrer en amant du matériel filtrant

## Slide 19: Ultrafiltration
Utilise des membranes avec une porosité tellement faible qu'elle peut retenir les protéines et les acides nucléiques.
Ces filtres peuvent avoir des pores petits que 25 nm qui peuvent retenir la plupart des protéines.
L'ultrafiltration permet de:
Concentrer des solutions de macromolécules
Éliminer la plupart des contaminants de petite masse moléculaire (sel, glucide…)