## Slide 1: TECHNIQUES D’ANALYSES BIOLOGIQUES
3eme Année LMD Toxicologie

## Slide 2: La centrifugation
Elle est basée sur la force centrifuge qui permet l’accélération du phénomène naturel de sédimentation.
C’est une méthode non dénaturante qui utilise la force centrifuge pour séparer des particules ou des macromolécules dispersé dans un liquide (cellules, organites cellulaires, protéines, acides nucléiques).
Elle est également utilisée pour la séparation des fluides de densité différente.

## Slide 4: Principe
En faisant tourner l'échantillon, on fait apparaître une nouvelle force,
la force centrifuge, qui est une accélération qui s'exerce vers l'extérieur, ce qui entraîne sa sédimentation ou sa remontée.
gravité
poussée d'Archimède
force centrifuge
Notes: 4

## Slide 5: Appareillage de centrifugation : (centrifugeuse)
rotors
Tubes de centrifugation
la cuve de
la centrifugeuse.
Notes: 5

## Slide 6: Attention
il est indispensable de peser les échantillons et équilibrer la centrifugeuse. Plus la vitesse de rotation est élevée, plus cet équilibrage est important.
Notes: 6

## Slide 7: Types de centrifugeuse
Centrifugeurs horizontaux
Les tubes en rotation sont horizontaux
l’inconvénient des
Centrifugeurs horizontaux
est le mauvais aérodynamisme
du rotor (limitation de vitesse)

## Slide 8
Centrifugeurs obliques
Les tubes sont logés dans des rotors circulaires dans les quels ils sont incliné à 45°
Présentent un meilleur
aérodynamisme (vitesse plus élevée)
Meilleure sédimentation

## Slide 9
45°
Types de centrifugeuse
Obliques Horizontal

## Slide 10: Type de centrifugation
La centrifugation différentielle
La centrifugation sur gradient de densité
Notes: 10

## Slide 11
Centrifugation différentielle

## Slide 12
un des facteurs qui influencent la sédimentation est la différence entre la densité de la particule et du liquide.
En se basant sur cette différence de densité, on utilise un gradient de densité (de concentration).
Centrifugation sur gradient de densité
Notes: 12