## Slide 1: الأجهزة الوسيطة

## Slide 2
يستعمل العنوان الفيزيائي MAC Address

## Slide 4
الهدف من استعمال الجسر:
تقسيم الشبكة إلى أجزاء أصغر.
توسيع الشبكة.
توفير أداء أفضل للشبكة.
تقليل عدد التصادمات التصادمات

## Slide 6
مهام الموجهات
منع البيانات المعطوبة من المرور عبر الشبكة.
تقليل ازدحام حركة المرور بين الشبكات.
الربط بين الشبكات
مزايا Routers
ارسال الاشارة من شبكة الى أخرى حتى لو كانت الشبكة موصولة بعدد من الشبكات الفرعية .
يعتمد على خارطة لافضل مسار لانتقال البيانات بين فروع الشبكة .
التوجيه بإستخدام IP address .
يعتبر الموجه هو العمود الفقري في الانترنت الذي يعتمد على بروتوكولIP .
توفر تحكما أفضل بالشبكة .
إمكانية الربط بين الشبكة المحلية والشبكة الواسعة.

## Slide 7: عنونة الشبكات
يمكن تعريف IP address بأنه معرف رقمي يتم تعيينه لكل جهاز على الشبكة بحيث يصبح عنوانا خاصا له يسهل الوصول إليه و تحديد موقعه على الشبكة ويسمح له بالاتصال بغيره من الأجهزة وهو عنوان متفرد ليس له مثيل في النطاق الشبكي .
يتكون IP address من 32 bit و يكون مقسم الى أربع أقسام كل قسم عبارة عن بايت