## Slide 1: الهجرة الكهربائية على الهلام Électrophorèse sur gel Gel electrophoresis

## Slide 2: الهدف من العمل التطبيقي

## Slide 3: تعريف الهجرة الكهربائية
الهجرة الكهربائية أو الاستشراد الكهربائي أو الرحلان الكهربائي Electrophoresis تعرف بأنها حركة الأيونات والجزيئات العملاقة المشحونة charged macromolecules كالـ DNA, RNA, proteins خلال وسط معين (هلام الأكاروز Agarose أو هلام متعدد الأكريلامايد Polyacrylamide) عند تسليط تيار كهربائي.
إذا كان للجزيئة محصلة شحنة سالبة أو موجبة، فإنها سوف تهاجر في المجال الكهربائي
–إن الجزيئة ذات الشحنة السالبة anion تهاجر وتنجذب إلى القطب الموجب (anode)
الجزيئة ذات الشحنة الموجبة cation تهاجر وتنجذب نحو القطب السالب (cathode)

## Slide 4: مبدأ الهجرة الكهربائية
يتم الترحيل الكهربائي للجزيئات المشحونة خلال تطبيق تيار كهربائي في هلام يتكون من ثقوب مجهرية دقيقة microscopic pores ويقوم هذا الهلام بإعاقة حركة الجزيئات المختلفة من خلال التأثير المنخلي (الغربالي) sieving effect لثقوبه الدقيقة، حيث إن الجزيئات الصغيرة أو المدمجة تهاجر بشكل أسرع خلال الهلام من الجزيئات الأكبر أو غير المتناظرة، والتي تواجه مقاومة احتكاكية frictional resistance أثناء حركتها في شبكة الهلام الدقيقة gel meshwork.
يمكن معرفة حجم هذه الجزيئات المفصولة على الهلام من خلال مقارنتها بواسمات جزيئية قياسية standard molecular markers والتي ترحل بموازاة العينة الغير معروفة خلال الترحيل الكهربائي في الهلام.

## Slide 5: العوامل التي تتحكم بحركة جزيئات الـ DNA في الهلام
الشحنة charge (فيما إذا لو كانت سالبة أو موجبة)
حجمها أو وزنها الجزيئي formula weight (فالجزيئات الصغيرة تتحرك خلال الهلام بصورة أسرع من الجزيئات الكبيرة)
حجم الثقوب pore size (كلما كان حجم الثقوب صغيرا كلما كان ذلك ملائما لفصل الجزيئات الصغيرة والعكس بالعكس)
قوة التيار الكهربائي the strength of the electrical field
يستخدم التيار الكهربائي العالي للفصل السريع للجزيئات الصغيرة بشكل عام ولكن على أن لا يكون عالي جدا لأن هذا يؤدي إلى تحطم الجزيئات عند تعرضها إليه. أما التيار الضعيف فيستخدم عادة لفصل الجزيئات الكبيرة التي تتشوه عند الارتفاع البسيط لقوة التيار، ولكن على أن لا يكون التيار ضعيفا جدا لأنه كلما كان التيار ضعيف كان وقت الترحيل كبيرا، وكلما ازداد وقت الترحيل ازدادت نسبة تعرض حزم الجزيئات المرحلة إلى حالة الانتشار والذي هو غير مرغوب أثناء عملية الترحيل في الهلام

## Slide 6: الهجرة الكهربائية في هلام الأكاروز Agarose gel electrophoresis
تحضير وترحيل هلام الأكاروز المثالي
غرفة ترحيل كهربائي electrophoresis chamber
وعاء صب الهلام gel casting tray، والذي يتوفر بحجوم متعددة، ويتألف من بلاستك نفاذ للأشعة فوق البنفسجية UV.
المشط comb، والتي يتصلب هلام الأكاروز حوله، والذي عند رفعه يتكون ما يعرف بالحفر wells، والتي تمثل - أي الحفر- الأماكن التي توضع بها عينات الـ DNA المراد ترحيلها كهربائيا ً.
داريء (منظم tampon) الترحيل الكهربائي electrophoresis buffer
وهو الذي يضطلع بنقل التيار الكهربائي بين لقطب الموجب والقطب السالب لوحدة الترحيل الكهربائي، ولولا وجود الداريء لما انتقل التيار ولما اكتملت الدائر الكهربائية.

## Slide 7
داريء التحميل loading buffer والذي يتألف من مكون أساسي كثيف (كالجليسرول glycerol) لكي يسمح للعينة بأن "تسقط" بالحفرة المراد ترحيلها منها. (ففي حالة ترحيل الـ DNA) وبسبب الكثافة النوعية العالية للكليسرول، فانه يحتل الموقع العلوي, أما محلول الـ DNA، فانه يحتل الموقع السفلي, وهذا يعمل بدوره على تثبيت جزيئات الـ DNA في الهلام، وفي حالة عدم وجود الكليسرول أو أية مادة كثيفة أخرى, فان هذا قد يؤدي بدوره إلى عدم تثبيت الـ DNA في الهلام وبالتالي تحدث فيه حالة الانتشار diffusion الغير مرغوبة. ويتألف داريء التحميل كذلك من صبغة أو صبغتين للتعقب tracking dyes ( bromophenol blue أو xylene cyanol)، والتي تهاجر في الهلام مع العينة وتسمح بالمراقبة العينية لمسافة التي قطعتها العينات أثناء ترحيلها كهربائيا ً في الهلام. كما انها تعرف مقدار المسافة المقطوعة من قبل الجزيئات المرحّلة، وهذا بدوره يسهل لنا معرفة توقيت الانتهاء من الترحيل.

## Slide 8
صبغة بروميد الاثيديوم ethidium bromide: يتم معرفة مواقع جزيئات الـ DNA من خلال التصبيغ، وهو عادة ما يحصل باستخدام صبغة بروميد الاثيديوم ethidium bromide والتي هي عبارة عن جزيئة مسطحة planar molecule ترتبط بالـ DNA ثنائي الشريط بواسطة التداخل intercalation بين أزواجه القاعدية. عندما تدخل الصبغة إلى منطقة الـ DNA الداخلية الكارهة للماء hydrophobic interior، والتي تتمثل بالازواج القاعدية، فإنها تصبح أكثر تفلورا more fluorescent من الصبغة الحرة في المحلول. هذا ولا يمكن رؤية الصبغة بالعين المجردة ولكن، بدلا من ذلك، يستخدم جهاز الـ UV transluminator والذي يستعمل فيه الطول الموجي 300 – 360 nm والذي يبعث أو يشع الضوء في المنطقة الحمراء – البرتقالية للطيف الضوئي.
ملاحظة: إن صبغة بروميد الاثيديوم هي مادة مطفرة معروفة، ويجب أن تعامل كمادة كيمياوية خطرة – لذا يجب لبس القفازات عند التعامل مع هذه المادة.

## Slide 9
جهاز الـ transluminator، والذي يعرف أيضا ً بصندوق ضوء الأشعة فوق البنفسجية UV lightbox، يستخدم هذا الجهاز لرؤية جزيئات الـ DNA المصبوغة بصبغة بروميد الاثيديوم في الهلام.
ملاحظة: يجب استعمال واقيات للعين عند مشاهدة جزيئات الـ DNA بهذا الجهاز، وذلك لحماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.

## Slide 10: خطوات الترحيل الكهربائي في هلام الأكاروز
- تلحم حافات وعاء صب الهلام بشريط شفاف، أو بالماسكات الموفرة مع الوعاء من قبل الشركة المجهزة. وتجري عملية اللحم عادة لمنع تسرب الهلام خلال عملية التصلب.
- تحضـّر كميات كافية من داريء الترحيل الكهربائي، لمليء غرفة الترحيل الكهربائي ولتحضير الهلام. أضف كمية مناسبة من مسحوق الأكاروز إلى كمية محسوبة من داريء الترحيل الكهربائي في قارورة flask ذات سدادة رخوة. يجب أن لا يحتل الداريء أكثر من 50% من حجم القارورة.
ملاحظة: من المهم استخدام نفس الداريء في غرفة الترحيل الكهربائي وفي الهلام، حيث إن اختلافات بسيطة سواء ً في القوة الأيونية ionic strength أو في الأس الهيدروجيني pHتؤثر تأثيرا ً كبيرا ً على حركة جزيئات الـ DNA.

## Slide 11
سخـّن القارورة بحمام مائي بدرجة حرارة 100˚C (درجة حرارة الغليان) إلى أن يذوب الأكاروز.
برّد المحلول إلى درجة حرارة 60˚C، وإذا كان ذلك مرغوبا ً، تضاف صبغة بروميد الاثيديوم، وتمزج بشمولية.
ملاحظة: عند إضافة صبغة بروميد الاثيديوم إلى هلام الأكاروز قبل تصلبه، فان هذا له فائدة ومضرة، أما الفائدة هي قدرة الباحث في تعقب عينة الـ DNA نفسها في أي وقت من أوقات الترحيل الكهربائي، أما المضرّة، فتتمثل من احتمال تشوه عينات الـ DNA بسبب تداخل هذه الصبغة في جزيئات الـ DNA، وهذا يفقد جزيئات الـ DNA فعاليتها البيولوجية.

## Slide 12
يوضع المشط بارتفاع 0.5 – 1.0 mm فوق وعاء صب الهلام لكي تتكون حفرة كاملة عند إضافة الأكاروز.
اسكب محلول الهلام الساخن على وعاء صب الهلام. يجب أن يكون سمك الهلام ما بين 3 mm إلى 5 mm. افحص لتطمئن عدم وجود فقاعات هوائية air bubbles، لأن وجود الفقاعات يعمل على تحطيم الـ DNA عند مروره بها.
بعد أن يتصلب الهلام بشكل كامل، (30 إلى 45 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة)، يزال المشط بحذر وتبعد الماسكات (أو الشريط الشفاف) عن وعاء صب الهلام

## Slide 13
تخلط العينات (عينات الـ DNA) مع داريء التحميل loading buffer.
وباستخدام micropipette مناسب، توضع العينات الممزوجة مع داريء التحميل في حفر العينات، ويوضع الوعاء في غرفة الترحيل الكهربائي.
أضف كمية كافية من داريء الترحيل الكهربائي إلى أن يرتفع الداريء بمقدار 1 mm فقط عن الهلام.

## Slide 14
يوضع الغطاء lid على غرفة الترحيل الكهربائي، ثم يوضع القطبين الكهربائيين بحيث يهاجر الـ DNA نحو الأنود (القطب الأحمر). وإذا وصلت الأقطاب بشكل صحيح، فلابد من تولـّد الفقاعات عند قطبي الأنود والكاثود. وفي دقائق معدودة، يجب أن تهاجر صبغة الـ bromophenol blue والـ xylene cyanol إن وجدت إلى مسافة مناسبة في الهلام.
بعد انتهاء الترحيل الكهربائي، يطفيء التيار الكهربائي، وتزال الأقطاب الكهربائية والغطاء من غرفة الترحيل الكهربائي. يرفع وعاء صب الهلام ويوضع في وعاء التصبيغ ببروميد الاثيديوم. باستخدام جهاز UV transluminator ، يتم مشاهدة عينات الـ DNA وهي مصبوغة بصبغة بروميد الاثيديوم، باستخدام طول موجي 300-360 nm.

## Slide 15: الأسئلة
1- ما هي العوامل المؤثرة على حركة جزيئات DNA في الهلام
2- لخص مراحل الهجرة الكهربائية على الهلام بأسلوبك الخاص