## Slide 1: Module : Mécanismes industriels et transmission de puissance
Chapitre 3. Guidage en rotation

## Slide 2
Chapitre 4. Guidage en rotation
contact direct
interposition d’un film d’huile
interposition de bagues
interposition d’éléments roulants

## Slide 3
Retour au début
Typologie des solutions
Liaison pivot 25
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation :
4
Par contact direct
Par interposition d’un film d’huile
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants

## Slide 4
Retour au début
Critères de choix des solutions
Liaison pivot 26
Le critère de choix d’une solution se fait en fonction des conditions de fonctionnement :
 précision du guidage,
 vitesse de rotation,
 efforts admissibles par la liaison.
Type de guidage en rotation | Contraintes |  | 
 | Précision | Vitesse | Efforts à transmettre
Contact direct |  |   | 
Interposition de bagues | + | + | +
Interposition d’éléments roulants | + + | + + | + + +
Interposition d’un film d’huile | + + + | + + + | + +
Logement
Arbre
Jeu


## Slide 5
Retour au début
Typologie des solutions
Liaison pivot 25
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation :
Par contact direct
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’huile
4

## Slide 6
Retour au début
Contact direct
Liaison pivot 27
Le guidage en rotation est obtenu par contact direct des surfaces cylindriques arbre/logement.
Des arrêts suppriment les degrés de liberté en translation
(anneau élastique + épaulement).

## Slide 7
Retour au début
Typologie des solutions
Liaison pivot 25
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation :
Par contact direct
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’huile
4

## Slide 8
Retour au début
Interposition de bagues
Liaison pivot 28
Le guidage en rotation est assuré par des bagues de frottements sur lesquelles se reportent l’usure.
Des arrêts suppriment les degrés de liberté en translation.

## Slide 9
Retour au début
Montage des bagues
Liaison pivot 29
Le coussinet est monté serré dans l'alésage (logement) et glissant sur l'arbre.
Règle de montage :
Remarque :
Lorsque l'effort à transmettre n'est par purement radial, il est conseillé d'utiliser une bague à collerette.

## Slide 10
Retour au début
Exemples de bagues
Liaison pivot 30
Economiques, les bagues sont de formes tubulaires, avec ou sans collerette et construites à partir de matériaux présentant de bonnes qualités frottantes (bronze, étain, téflon, …). Utilisées à sec ou lubrifiées.

## Slide 11
Retour au début
Typologie des solutions
Liaison pivot 25
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation :
Par contact direct
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’huile
4

## Slide 12
Retour au début
Interposition d’éléments roulants
Liaison pivot 31
Très rapidement et en particulier chez les Assyriens et les Égyptiens, les hommes eurent recours à des éléments roulants afin de remplacer les traîneaux dans le transport de lourdes charges
Mais ce n'est qu'au 15ème siècle que Léonard de Vinci théorisa la géométrie des roulements. On trouve beaucoup de descriptions détaillées de systèmes de guidages par éléments roulants dans ces écrits. Enfin, la publication des travaux de Heinrich Hertz sur les déformations des corps en contact contribua beaucoup à améliorer les performances des roulements

## Slide 13
Retour au début
Composition d’un roulement
Liaison pivot 32
1
2
3
4
1 : Bague extérieure, liée à l’alésage (logement du roulement)
Tous les roulements sont composés de :
2 : Bague intérieure, liée à l’arbre
3 : Cage, assure le maintien des éléments roulants
4 : Eléments roulants, situés entre les deux bagues qui peuvent être :
Billes
Rouleaux
Aiguilles

## Slide 14
Retour au début
Charges supportées par un roulement
Liaison pivot 33
Les charges (efforts) supportées par les roulements sont de 3 types :

## Slide 15
AXIALES
RADIALES
Retour au début
Classements des roulements
Liaison pivot 34
Les roulements sont classés en fonction des charges qu’il peuvent supporter :
Types de charges
AXIALES et RADIALES
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à aiguilles
Roulement à rouleaux coniques
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à billes
Butée à aiguilles
Roulement à billes

## Slide 16
Retour au début
Roulements à Billes
Liaison pivot 35
Contact oblique
Contact radial
Rotule
2 rangées
Butée simple effet
Butée double effet

## Slide 17
Retour au début
Roulements à Rouleaux
Liaison pivot 36
Rotule
Conique
Cylindrique
Butée

## Slide 18
Retour au début
Roulements à Aiguilles
Liaison pivot 37
Sans bague intérieure
Butée sans bague
Avec bague intérieure
Butée avec bague
Douilles

## Slide 19
Retour au début
Typologie des solutions
Liaison pivot 25
Il existe 4 principaux types de réalisation pour le guidage en rotation :
Par contact direct
Par interposition de bagues
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’huile
4

## Slide 20
Retour au début
Interposition d’un film d’huile
Liaison pivot 38
Le guidage en rotation obtenu grâce à l’interposition d’un film d’huile se décompose en 2 familles :
2
Paliers hydrodynamiques
Paliers hydrostatiques
Coussinets autolubrifiants
Paliers hydrodynamiques

## Slide 21
Retour au début
Coussinets autolubrifiants
Liaison pivot 39
Les coussinets autolubrifiants sont obtenus à partir de métal fritté (compression de poudre à température élevée) à base de bronze, poreux (porosités entre 15 et 35% en volume), avec incorporation de lubrifiant dans les porosités. Dans le cas de l'huile, la structure, comparable à une éponge, restitue l'huile en fonctionnement et l'absorbe à l'arrêt.
Au repos
Bague autolubrifiante
Arbre
Huile contenue dans les porosités
En fonctionnement
Film d’huile
Rotation  Echauffement  L’huile sort des porosités
A l’arrêt
Huile aspirée par capillarité
Porosités

## Slide 22
Retour au début
Paliers hydrodynamiques
Liaison pivot 40
Les paliers lisses hydrodynamiques sont constitués de coussinets comportant une rainure permettant l’arrivée d’un lubrifiant.
La vitesse tangentielle de l'arbre par rapport au palier, à condition qu'elle soit suffisante, crée une portance hydrodynamique comparable au ski nautique ou à l'aquaplaning.
Palier hydrodynamique
Arbre
Arrivée d’huile
En permanence un film d'huile sépare les deux surfaces respectives (régime hydrodynamique). L'usure est alors pratiquement nulle et les frottements fortement réduits.

## Slide 23
Retour au début
Interposition d’un film d’huile
Liaison pivot 38
Le guidage en rotation obtenu grâce à l’interposition d’un film d’huile se décompose en 2 familles :
2
Paliers hydrodynamiques
Paliers hydrostatiques
Coussinets autolubrifiants
Paliers hydrodynamiques

## Slide 24
Retour au début
Paliers hydrostatiques
Liaison pivot 41
Le principe de fonctionnement est différent de celui des paliers hydrodynamiques, la pression est fournie par une pompe qui envoie le fluide sous pression dans quatre chambres.
Arrivée d’huile sous pression
L’arbre est sustenté au centre du mécanisme par la pression du fluide. La création du film d’huile est produite par la mise en pression autour de l’arbre à la façon d’un hydroglisseur.
Arbre
Film d’huile

## Slide 25
Retour au début
Comparaison des solutions
Liaison pivot 42
Solution pour un guidage en rotation | Avantages | Limites d’utilisation
Contact direct | Coût peu élevé, Facile à réaliser, | Efforts transmissibles modérés, Faible vitesse d’utilisation.
Interposition de bagues | Encombrement radial réduit, Report de l’usure sur les bagues, Coût global réduit. | Encombrement en longueur élevé, Capacité de charge inversement proportionnelle à la vitesse d’utilisation, Sensible aux défauts d’alignement.
Interposition d’éléments roulants | Composant normalisé universel, Précision élevée, Supportent des efforts radiaux et axiaux. | Encombrement radial important, Vitesse maximale possible pouvant parfois être une limite. Prix relativement élevé.
Interposition d’un film d’huile | Très grande précision, Frottements internes très réduits, Capacité en vitesse élevée. | Etanchéité difficile, Supportent uniquement des charges radiales, Prix très élevé.

## Slide 26
Retour au début
Applications des solutions
Liaison pivot 43
Solution pour un guidage en rotation | Applications
Contact direct | Mécanique grossière (Brouette, Gond,…)
Interposition de bagues | Moteurs électriques pour outillage ou électroménager, Vilebrequin de moteurs d’automobile.
Interposition d’éléments roulants | Roues d’automobile, Réducteurs, poulies, Pompes, moteurs électriques.
Interposition d’un film d’huile | Broche de machine outils (rectifieuse), Paliers à air (Fraise de dentiste), Broche à air pour appareil de métrologie.

## Slide 27
Chapitre 4. Guidage en translation
- Par contact direct
- Par interposition d’éléments roulants
- Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 28
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 29
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 30
Retour au début
Liaison glissière 47
Les surfaces de contact planes sont prépondérantes.
La géométrie des surfaces de contact n’est pas forcément rectangulaire. Elle peut prendre plusieurs formes.
Guidage Prismatique
Queue d’aronde
Rainure en Té
Les frottements peuvent être diminués par l’interposition d’éléments anti-friction (bandes de PTFE*, bronze, polyamide ou Nylon) qui peuvent être collés sur l’une des surfaces en frottement.
* : Polytétrafluoroéthylène

## Slide 31
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 32
Retour au début
Liaison glissière 48
La liaison glissière est réalisée par association d’un contact cylindrique et d’un arrêt en rotation.
Guidage par arbre coulissant
L’arrêt en rotation peut être réalisé à l’aide :
d’une clavette (figure 1)
ou de cannelures (figure 2).

## Slide 33
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 34
Retour au début
Liaison glissière 49
La combinaison de certaines liaisons peut aboutir à la réalisation d’une liaison glissière.
Guidage Liaisons Multiples
Exemple : Deux liaisons pivot glissant en parallèle n’autorisent qu’une translation.
Guidage sur colonnes.

## Slide 35
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 36
Retour au début
Liaison glissière 50
Interposition d’éléments roulants
Il existe une grande variété d’éléments roulants standards permettant de réaliser une liaison glissière (voir figures suivantes).
Douille à billes
Guidage par galets
Guidage à rouleaux
Guidage par billes
Module de guidage linéaire

## Slide 37
Retour au début
Liaison glissière 51
Interposition d’éléments roulants
Le coût de ces éléments limite leur utilisation aux cas pour lesquels le frottement doit être réduit et les efforts importants.
Ces éléments admettent des vitesses importantes, un bon rendement et une grande précision.
Ces solutions augmentent la précision de guidage et la rigidité, mais sont de réalisation plus délicate et donc plus coûteuse.
Guidage à billes à 3 rangées
Guidage à rouleaux à 2 rangées

## Slide 38
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 39
Retour au début
Liaison glissière 52
Interposition d’un film d’air et d’huile
La sustentation par injection de fluide (air ou huile) évite le contact entre le coulisseau et la glissière. Ce type de guidage permet d’obtenir des propriétés antifriction et de guidage de très haut niveau.
Ces solutions sont très coûteuses à fabriquer et à exploiter. Elles sont donc réservées, en général, aux appareils de haute précision (machines à contrôler par exemple).