## Slide 1: Module : Mécanismes industriels et transmission de puissance
Chapitre 4. Guidage en translation

## Slide 2
Chapitre 5. Guidage en translation
- Par contact direct
- Par interposition d’éléments roulants
- Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 3
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 4
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 5
Retour au début
Liaison glissière 47
Les surfaces de contact planes sont prépondérantes.
La géométrie des surfaces de contact n’est pas forcément rectangulaire. Elle peut prendre plusieurs formes.
Guidage Prismatique
Queue d’aronde
Rainure en Té
Les frottements peuvent être diminués par l’interposition d’éléments anti-friction (bandes de PTFE*, bronze, polyamide ou Nylon) qui peuvent être collés sur l’une des surfaces en frottement.
* : Polytétrafluoroéthylène

## Slide 6
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 7
Retour au début
Liaison glissière 48
La liaison glissière est réalisée par association d’un contact cylindrique et d’un arrêt en rotation.
Guidage par arbre coulissant
L’arrêt en rotation peut être réalisé à l’aide :
d’une clavette (figure 1)
ou de cannelures (figure 2).

## Slide 8
Retour au début
Liaison glissière 46
Il existe 3 principaux types de réalisation de contact direct :
Contact direct
3
Guidage PRISMATIQUE
Guidage par ARBRE COULISSANT
Guidage par LIAISONS MULTIPLES
Surfaces de contact planes
Association de différentes surfaces
Surfaces de contact cylindriques

## Slide 9
Retour au début
Liaison glissière 49
La combinaison de certaines liaisons peut aboutir à la réalisation d’une liaison glissière.
Guidage Liaisons Multiples
Exemple : Deux liaisons pivot glissant en parallèle n’autorisent qu’une translation.
Guidage sur colonnes.

## Slide 10
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 11
Retour au début
Liaison glissière 50
Interposition d’éléments roulants
Il existe une grande variété d’éléments roulants standards permettant de réaliser une liaison glissière (voir figures suivantes).
Douille à billes
Guidage par galets
Guidage à rouleaux
Guidage par billes
Module de guidage linéaire

## Slide 12
Retour au début
Liaison glissière 51
Interposition d’éléments roulants
Le coût de ces éléments limite leur utilisation aux cas pour lesquels le frottement doit être réduit et les efforts importants.
Ces éléments admettent des vitesses importantes, un bon rendement et une grande précision.
Ces solutions augmentent la précision de guidage et la rigidité, mais sont de réalisation plus délicate et donc plus coûteuse.
Guidage à billes à 3 rangées
Guidage à rouleaux à 2 rangées

## Slide 13
Retour au début
Liaison glissière 45
Typologie des solutions
Il existe 3 principaux types de réalisation pour le guidage en translation :
3
Par contact direct
Par interposition d’éléments roulants
Par interposition d’un film d’air ou d’huile

## Slide 14
Retour au début
Liaison glissière 52
Interposition d’un film d’air et d’huile
La sustentation par injection de fluide (air ou huile) évite le contact entre le coulisseau et la glissière. Ce type de guidage permet d’obtenir des propriétés antifriction et de guidage de très haut niveau.
Ces solutions sont très coûteuses à fabriquer et à exploiter. Elles sont donc réservées, en général, aux appareils de haute précision (machines à contrôler par exemple).